## Slide 1
视觉SLAM：从理论到实践
第六次课 光流法与直接法
高翔
主讲人
清华大学 自动控制与工程 博士
慕尼黑工业大学计算机视觉组 博士后
Email: gao.xiang.thu@gmail.com
2017年冬

## Slide 2: 第六讲 光流法与直接法
光流法
直接法

## Slide 3: 1. 光流法

## Slide 4: 1. 光流法
特征点法流程：
  在图像中提取特征点并计算特征描述
  在不同图像中寻找特征匹配
  利用匹配点信息计算相机位姿
能否不使用特征匹配计算VO？
非常耗时 ~10+ms in ORB
非常耗时 O(n^2) in brute force matching
比较快速 < 1ms

## Slide 5: 1. 光流法
不使用特征匹配的思路：
  通过其他方式寻找配对点：光流
  不需要配对点：直接法

## Slide 6: 1. 光流法
光流：追踪源图像某个点在其他图像中的运动
一般分为稀疏光流和稠密光流
  稀疏以Lucas-Kanade（LK）光流为代表
  稠密以Horn–Schunck（HS）光流为代表
  本质上是估计像素在不同时刻图像中的运动

## Slide 7: 1. 光流法
设 t 时刻位于 x,y 处像素点的灰度值为
在 t+dt 时刻，该像素运动到了
希望计算运动 dx, dy
灰度不变假设：
注意：灰度不变是一种理想的假设，实际当中由于高光/阴影/材质/曝光等不同，很可能不成立。

## Slide 8: 1. 光流法
对 t+dt 时刻的灰度进行Taylor展开并保留一阶项：
由于灰度不变，所以
希望求解dx/dt, dy/dt
因此 =>
x方向梯度
y方向梯度
随时间变化

## Slide 9: 1. 光流法
但本式是一个二元一次线性方程，欠定
  需要引用额外的约束
  假定一个窗口（ ）内光度不变：
  通过超定最小二乘解求得运动 u,v

## Slide 10: 1. 光流法

## Slide 11: 1. 光流法
注解：
  可以看成最小化像素误差的非线性优化
  每次使用了Taylor一阶近似，在离优化点较远时效果不佳，往往需要迭代多次
  运动较大时要使用金字塔
  可以用于跟踪图像中的稀疏关键点的运动轨迹
  得到配对点后，后续计算与特征法VO中相同
  按方法可分为正向/反向+平移/组合的方式，具体在习题中介绍

## Slide 12: 2. 实践：LK光流

## Slide 13: 3. 直接法

## Slide 14: 3. 直接法
光流仅估计了像素间的平移，但
  没有用到相机本身的几何结构
  没有考虑到相机的旋转和图像的缩放
  对于边界上的点，光流不好追踪
  直接法则考虑了这些信息

## Slide 15: 3. 直接法
直接法的推导
  假设有两个帧，运动未知，但有初始估计 R,t
  第1帧上看到了点P，投影为p1
  按照初始估计，P在第2帧上投影为p2
投影关系：

## Slide 16: 3. 直接法
为了估计相机的运动，建立最小化问题
待估计的量为相机运动 ，我们关心误差相对于相机的导数
最小化光度误差：

## Slide 17: 3. 直接法

## Slide 18: 3. 直接法
第一部分：图像梯度
第二部分：像素对投影点导数（见上一章）
第三部分：投影点对位姿导数：
综上：

## Slide 19: 3. 直接法
可以看到，直接法的雅可比项有一个图像梯度因子
  因此，在图像梯度不明显的地方，对相机运动估计的贡献就小
根据使用的图像信息不同，可分为：
  稀疏直接法：只处理稀疏角点或关键点
  稠密直接法：使用所有像素
  半稠密直接法：使用部分梯度明显的像素

## Slide 20: 3. 直接法
直接法的直观解释
  像素灰度引导着优化的方向
  要使优化成立，必须保证从初始估计到最优估计中间的梯度一直下降
  这很容易受到图像非凸性的影响（可部分地由金字塔减轻）

## Slide 21: 3. 直接法
优缺点小结
优势
  省略特征提取的时间
  只需有像素梯度而不必是角点（对白墙等地方有较好效果）
  可稠密或半稠密
劣势
  灰度不变难以满足（易受曝光和模糊影响）
  单像素区分性差
  图像非凸性

## Slide 22: 4. 实践：直接法